## Slide 1
Caracterização do Material Interfacial Isolado a Partir do Petróleo Bruto
Aluno: Marcos Vinícius de Paula Chaiben
Orientadora: Georgiana Feitosa
Coorientador: Thiago Geraldo da Silva
Dezembro2021

## Slide 2: Sumário
Introdução...............................................................03
Revisão Bibliográfica ..............................................13
Metodologia...........................................................17
Referências..............................................................24
Sumário

## Slide 3
1. INTRODUÇÃO

## Slide 4: 1.INTRODUÇÃO
Os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia do mundo, comumente explorados em reservatórios de hidrocarbonetos.
A medida que o fornecimento global de petróleo bruto leve e de fácil acesso diminui, a produção de petróleo bruto pesado e a perfuração offshore de petróleo bruto leve/médio continuarão a aumentar.
De acordo com as estatísticas disponíveis, o petróleo pesado constitui mais de 65% dos recursos comprovados do mundo (World Energy, 2013).
Notes: P2: O PETROLEO BRUTO LEVE vem diminuindo e o petróleo pesado so aumenta.

## Slide 5
Um problema que é frequentemente encontrado durante a produção desses óleos brutos pesados é a formação de emulsões estáveis de água em óleo (A/O) ou óleo em água (O/A).
Os petróleos brutos pesados, API < 22 (American Petroleum Institute), são enriquecidos em compostos polares que contêm nitrogênio, oxigênio e heteroátomos de enxofre (Speight, 2001; Marshall et al., 2008).
Quando expostos à água, uma fração desses compostos polares se acumula na interface óleo/água para produzir emulsões estáveis de óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) (Schramm, 1992; Kilpatrick, 2012; Tchoukov et al., 2014; Ruiz-Morales & Mullins, 2015).
1. INTRODUÇÃO

## Slide 6: 1.INTRODUÇÃO
EMULSÕES
As emulsões são formadas quando dois ou mais líquidos imiscíveis são dispersos na presença de tensoativos adequados que se acumulam nas interfaces líquido-líquido formando barreiras interfaciais para prevenir ou reduzir a coalescência (Peña & Hirasaki, 2003).
EMULSÕES CAMPO DE PETRÓLEO
Água-em-óleo (A/O)
óleo-em-água (O/A)
emulsões múltiplas ou complexas
Água (fase dispersa)
Óleo (fase continua)
Óleo (fase dispersa)
Água (fase continua)
Difícil definição devido a complexidade

## Slide 7: 1. INTRODUÇÃO
ÓLEO
ÁGUA
Emulsão
Água-em-Óleo
Emulsão
Óleo-em-Água
Emulsão
Água-em-Óleo-em-Água
Surfactante lipofílico
Surfactante hidrofílico
Figura 1: tipos de emulsões; a)A/O; b) O/A; c) A/O/A ( Adaptado Núnez, 2011)
Notes: Os tipos de emulsões produzidas em campos de petróleo podem ser:
- As emulsões A/O têm a água como fase dispersa e o óleo como fase contínua.
Por outro lado, as emulsões O/A tem o óleo como fase dispersa e a água como fase contínua (conhecida como emulsão inversa).
Já as emulsões complexas são de difícil definição visto que contêm gotículas dispersas em gotas maiores e já parcialmente coalescidas que estão dispersas em uma fase contínua (Oliveira et al., 2018).

## Slide 8: 1.INTRODUÇÃO
Embora as emulsões possam ser formadas intencionalmente durante a recuperação de petróleo bruto pesado, elas devem ser quebradas antes que o petróleo bruto seja refinado.
Se não forem tratadas, essas emulsões podem contribuir para graves problemas de corrosão (devido ao sal arrastado) e falhas de equipamentos.
Portanto, um objetivo chave na produção de petróleo é entender quais tipos de espécies contribuem para emulsões estáveis, a fim de determinar a melhor forma de tratar emulsões indesejáveis.

## Slide 9: 1.INTRODUÇÃO
Desta forma, a caracterização de emulsões de petróleo bruto e sua estabilidade tem sido uma importante área de estudo na indústria de petróleo.
A previsão do comportamento das emulsões de petróleo bruto contribui para melhorar a seleção dos métodos de recuperação de óleo e a eficiência da separação da água.

## Slide 10: 1.INTRODUÇÃO
No entanto, o entendimento sobre a estabilidade dessas emulsões depende de muitos fatores, entre eles:
composição do petróleo bruto e da água produzida;
presença de sólidos finos ;
Temperatura.

## Slide 11: 1.INTRODUÇÃO
Para compreender a estabilidade dessas emulsões é necessário o conhecimento dos componentes que estão presentes na interface água/óleo.
O isolamento dos componentes do petróleo bruto que se concentram na nessa interface (MI) facilita a identificação e quantificação molecular,
Para um determinado petróleo bruto, a composição molecular do MI determina a estabilidade da emulsão e identifica os produtos químicos que contribuem desproporcionalmente para a camada interfacial.
Notes: 2P:O isolamento dos componentes do petróleo bruto que se concentram na nessa interface (MI) facilita a identificação e quantificação molecular, o que é fundamental para avanços na produção e processamento ideal de petróleo.
Para um determinado petróleo bruto, a composição molecular do MI determina a estabilidade da emulsão e identifica os produtos químicos que contribuem desproporcionalmente para a camada interfacial.
Além disso, o conhecimento dos compostos que existem na interface água/óleo pode melhorar os procedimentos utilizados para gerar ou quebrar emulsões estáveis com o intuito de auxiliar na avaliação dos riscos que este problema possa causar para, então, propor estratégias de reduzi-lo, a fim de evitar a obstrução das linhas e/ou outros problemas decorrentes da sua formação/estabilização.

## Slide 12: 1.INTRODUÇÃO
Figura 2 : colunas no final da separação (Jarvis,2015).
Notes: Onde as espécies interfacialmente ativas no petróleo bruto interagem fortemente com a água na fase estacionária e são retidas. Espécies que não interagem são eluidas com heptol [50:50 (v/v) heptanp/tolueno].

## Slide 13: 1.INTRODUÇÃO
Figura 2 : isolamento do material interfacial (Jarvis,2015).

## Slide 14
3.Revisão Bibliográfica

## Slide 15: 3.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Schramm (1992) forneceu uma introdução à ocorrência, propriedades, e importância das emulsões de petróleo. De óleos brutos leves à bitumens, abrangendo uma ampla gama de propriedades físicas em massa e estabilidades.
Joseph D. e Peter K. (1997) fizeram estudos que mostraram a importância de resinas e asfaltenos, que possuem como componentes que serão direcionados como resíduos listados, a necessidade de capacidade de se organizar e formar filmes rígidos na interface óleo água.
Notes: Schramm (1992) forneceu uma introdução à ocorrência, propriedades, e importância das emulsões de petróleo. Esses princípios podem ser aplicados a emulsões de maneiras diferentes para atingir resultados diferentes
Joseph D. e Peter K. (1997) fizeram estudos que mostraram a importância de resinas e asfaltenos,

## Slide 16: 3.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Um dos primeiros métodos desenvolvidos para isolar MI de óleos brutos foi introduzido por Wu. Neste método, uma emulsão D2O em óleo é gerada (Wu, 2003). Água normal é então adicionada à solução de emulsão e a solução é centrifugada de modo que as gotas mais pesadas da emulsão D2O em óleo rompam a barreira óleo/água.
Varadaraj e Brons (2007) identifiracam as propriedades interfaciais fundamentais de asfaltenos insolúveis em n-heptano derivados de cinco óleos brutos pesados, HCO-A, HCO-B, HCO-C, HCO-D e HCO-E, que foram determinadas na interface óleo-água.
Notes: Varadaraj e Brons (2007) identifiracam as propriedades interfaciais fundamentais de asfaltenos

## Slide 17: 3.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Shawn Taylor (2007) por meio da espectrometria de massa de ressonância de íon ciclotron com transformada de Fourier (ESI FT-ICR MS), identificaram estabilizadores de emulsão básica e ácida polar não volátil em nove óleos leves, médios e pesados geograficamente distintos.
Jarvis e colaboradores (2015) realizaram um experimento simples e rápido para isolar o Material Interfacial e depois caracterizar, por FT-ICR MS e por GCxGC, as espécies isoladas a partir de petróleo bruto,

## Slide 18
3. METODOLOGIA

## Slide 19: 3. METODOLOGIA
Neste estudo utilizamos o método de Jarvis e colaboradores (2015) para isolar o MI e depois caracterizar as espécies isoladas a partir de petróleo bruto, provenientes da Bacia de Campos.
Avaliar a influência do conteúdo de água na separação do material interfacial;
Avaliar a influência do pH na separação do material interfacial;
Notes: O objetivo geral deste projeto é caracterizar o material interfacial isolado a partir de amostras de petróleo bruto por FT ICR-MS e por GCxGC.
3.2. Objetivos Específicos
Avaliar a influência do conteúdo de água na separação do material interfacial;
Avaliar a influência do pH na separação do material interfacial;
Avaliar o conteúdo de compostos polares na separação do material interfacial;
Avaliar a relação resina/asfalteno e sua influência na estabilidade da emulsão.

## Slide 20
Avaliar o conteúdo de compostos polares na separação do material interfacial;
Avaliar a relação resina/asfalteno e sua influência na estabilidade da emulsão;
Caracterizar o material interfacial por FT ICR-MS e GCXGC.
Notes: FT- ESPECTROMETRIA DE MASSA
GCGC CROMATOGRAFIA GASOSA bidimensional abrangemte

## Slide 21: 3.METODOLOGIA
Materiais e Métodos:
Foram utilizadas amostras de petróleo bruto proveniente da Bacia de Campos fornecidas pela Petrobras.
Bem como, solventes como diclorometano (DCM), metanol (MeOH), n-heptano e tolueno grau HPL. Solução de hidróxido de amônio (28% em água) será utilizada para ajustar o pH da água.

## Slide 22: 3.METODOLOGIA
Experimento:
Preparação da sílica úmida:
100g de Sílica em gel cromatofráfica (100-200 mash) foi colocada num becker e seco num forno durante a noite (110ºC) para remover os resíduos de água;
Após a secagem 40g de água foram levemente adicionadas a 60g de Sílica, e agitadas para que se misturem uniformemente;
Notes: - LER SO AQUI: primeiro passo é fazer a preparação da sílica úmida, a gente deixou a silisa dormir num forno a 110°C e após a secagem misturamos 40g de sílica com 60g de agua

## Slide 23: 3.METODOLOGIA
Preparação de amostras e colunas
20mL de heptol [50:50 (v/v) heptanol/tolueno] foi adicionado a 1g de óleo bruto para criar uma solução a 5%;
1g da Sílica hidratada (66% de água) foi adicionado ao 5% de óleo bruto na solução heptol e a mistura foi agitada para gerar uma pasta;
O óleo bruto na pasta de heptol/gel de sílica foi transferido pra coluna e heptol adicional foi empregado para enxaguar o frasco de amostra.
Notes: Depois a gente faz a preparação das colunas: adicionando 20ml de heptol a 1g de óleo bruto e misturando com 1g da sílica ate gerar uma pasta agitando
Essa parta é transferida pra coluna

## Slide 24: 3.METODOLOGIA
3. Isolamento do material interfacial (MI):
Figura 3: coluna eluida com heptol (fração 1).
Figura 4: coluna eluida com metanol/Tolueno 10:25
(fração 2).
Notes: Depois de fazer todos aqueles processos , A coluna será eluída com heptol (fração 1), seguida de eluição com Metanol/tolueno 10:25 (v/v) (fração 2). Após secagem do solvente, o MI isolado será dissolvido em DCM e transferido para um novo frasco para posterior análise.

## Slide 25: 3.METODOLOGIA
5.4. Caracterização do MI por FT ICR-MS e por GCxGC
Espectrometria de massas de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier (FT-ICR MS);
Cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GCxGC);
Notes: O MI isolado do petróleo bruto será analisado por espectrometria de massas de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier (FT-ICR MS) e por cromatografia gasosa bidimensional abrangente (GCxGC) em condições analíticas a serem establelecidas

## Slide 26
4.Referências

## Slide 27: 4.REFERÊNCIAS
Jarvis, J.M.; Robbins, W.K.; Rodgers, R. P. Isolation of Interfacial Material from Organic Matrices. 0110343, 2014.
Schramm, L. L. Emulsions: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry.; 1st ed.; American Chemical Society: Washington, D.C., 1992.
Varadaraj, R.; Brons, C. Energy & Fuels 2007, 21, 1617–1621.
Wu, X. Energy & Fuels 2003, 17, 179–190.
Núnez, V. R.G.; Análise do Processo de Recuperação de Óleo por Injeção de Emulsões. Tese de Doutorado. Puc-Rio, Rio de Janeiro – RJ ,2011

## Slide 28: 5.AGRADECIMENTOS
Agradeço ao LENEP por disponibilizar o Laboratório de Geoquímica para realizar os estudos, a professora Georgiana por sua confiança, disponibilidade e empenho ao projeto e agradeço as instituições e órgãos de pesquisa abaixo pela oportunidade de realização da pesquisa através da disponibilidade dos recursos financeiros e estruturais.